ИНСТРУКЦИЯ   ТМ-7

## Содержание

- Правила безопасного обращения с Маркером

- Введение и Спецификации

- Замена батарейки и Индикатор заряда батарейки

- Подача Сжатого воздуха/Азота

- Основная работа

- Стрельба из ТМ-7

- Глаза – Датчики наличия шаров

- Разряжение

- Регулятор и настройки скорости стрельбы

- Программирование

- Функции уставок

- Настройки курка

- Общее техобслуживание

- Инструкции по сборке/разборке

- Хранение и транспортировка

- Руководство по неисправностям

- Схема и Список запчастей

- Гарантийная информация

- Правила безопасного обращения с маркером

Внимание: Никогда не носите маркер без чехла не находясь на игровом поле. Не играющая публика и служащие правопорядка, возможно, не смогут отличить маркер пейнтбола от огнестрельного оружия. Для вашей собственной безопасности и для защиты имиджа спорта, всегда носите свой маркер в подходящем чехле или в коробке, в которой он продавался.

  - Обращайтесь с каждым маркером, как если он заряжен

  - Никогда не заглядывайте в ствол маркера

  - Не держите палец на курке, пока не начнете стрелять

  - Никогда не направляйте маркер туда, куда не собираетесь стрелять

  - Маркер должен быть на предохранителе до тех пор пока вы не будете готовы стрелять

  - Оставляйте устройство блокировки ствола в/на стволе маркера когда не стреляете

  - Всегда убирайте шарики и баллончик с сжатым воздухом перед разборкой маркера

  - После удаления источника воздуха, направьте маркер в безопасное направление и разряжайте пока не выйдет весь газ

  - Маркер должен храниться разряженным и без газа в безопасном месте

  - Следуйте инструкциям перечисленным в разделе хранения и обращения с источником сжатого воздуха

  - Не стреляйте в бьющиеся объекты, такие как окна

  - Каждый человек в диапазоне игры должен носить специальную защиту для глаз, лица и ушей, которая защищает от шариков с краской и соответствует американскому стандарту

  - Всегда измеряйте скорость стрельбы вашего маркера до начала игры и никогда не стреляйте со скоростью превышающей 91,44 метра (300 футов в секунду)

## ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Введение и спецификации

Поздравляем с выбором ТМ-7. ТМ-7 сконструирован таким образом, чтобы надежно прослужить вам много лет. Вы оказали нам честь, выбрав ТМ-7 и надеемся, что вы насладитесь применением высококачественного товара.

Запатентованная конструкция затвора, Соленоид Slip Stream, Сенсорный курок с эффектом Холла, 4-позиционный селекторный переключатель установили новый стандарт технологии маркеров.

ТМ-7 очень точно сконструирован на Авиастроительном уровне из алюминия и составного материала. Главная задача ТМ-7 это превзойти ваши ожидания.

Мы надеемся, что вы будете много играть, так как ТМ-7 проектировался с этой целью. Все внутренние детали, изнашиваемые части, и контактные поверхности прошли термообработку или сильное анодирование. Для ТМ-7 использовались самые прочные  материалы и компоненты.

ТМ-7 работает при низком давлении. Основное рабочее давление 180-200 psi (фунтов на кв. дюйм). Давление можно номинально регулировать и просматривать индикатор на Регуляторе Bottom-line. Другого индикатора давления на этом маркере нет.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель – ТМ-7

Ствол – 9 дюймов

Калибр - 68

Принцип действия:  Полуавтомат, Рампинг и Полный автомат

Работает на сжатом воздухе или Азоте

Батарейка – одна 9 Вольт

Скорострельность – 20 ШВС

Материал обшивки  – составной

Материал основного корпуса – Алюминий

Диапазон точности – 150 футов

Вес – 2,5 фунта

В комплекте с ТМ-7

- 9 дюймов ствол

- Ключи-шестигранники

- ЗИП

- Блокировка ствола

- Одна батарейка 9 Вольт

3. Замена батарейки и индикатора заряда батарейки

В качестве электронного источника питания ТМ-7 используется батарейка на 9 Вольт. Рекомендуется использование батареек с длительным сроком службы. Батарейки можно заменить, отодвинув крышку в сторону, как показано на рисунке.

ТМ-7 имеет индикатор ресурса батарейки. Если во время стандартной работы индикатор горит Зеленым цветом, то батарейка в хорошем состоянии, если Оранжевым  - батарейка садиться и скоро ее нужно будет заменить, если Красным - батарейку нужно менять немедленно.

Примечание:

- Убедитесь, что вы устанавливаете батарейку правильно, следуя полюсам на задвижке.

- Некоторые батарейки бывают слишком большого размера. Если они не подходят, то ненужно запихивать их силой, это может привести к поломке ТМ-7.

## Подача Сжатого воздуха/Азота

ТМ-7 сконструирован для работы только со Сжатым воздухом/Азотом. Не используйте СО2, так как это приведет к поломке ТМ-7.

Прежде чем покупать или подсоединять баллон к вашему маркеру проконсультируйтесь в месте, где вы его покупали или у признанного продавца такого вида болонами, относительно инструкций по безопасному обращению.

Для ТМ-7 используется полнофункциональный регулятор внизу пистолетной рукоятки, который дублирует Адаптер Источника Воздуха или Ресивер для стандартной резьбовой предустановленной системы подачи воздуха. Настоятельно рекомендуется использовать в качестве источника воздуха для ТМ-7 систему максимального расхода «низкого давления» (350-450 psi) фиксированной подачи. Использовать баллон подачи сжатого воздуха «высокого давления» тоже приемлемо. Если вы используете систему с регулятором настройки подачи, то выходное давление должно быть между 350-450 psi.

До создания давления в  ТМ – 7:

- Убедитесь, что вы и те, кто рядом с вами надели на глаза защитную маску для пейнтбола.

- Прежде чем устанавливать баллон, убедитесь, что все винтики плотно закручены и ни одна деталь не болтается.

- Убедитесь, что заглушка на ствол, пробка или другое устройство блокировки ствола установлена.

- Убедитесь, что в маркере нет шариков

- Питание должно быть выключено и Селекторный переключатель на Предохранителе

Теперь можно применять воздух и маркер постепенно станет под давлением.

Примечания:

- Помните, что системы сжатого воздуха и азота могут быть крайне опасными, если они неправильно используются. Используйте только баллоны, соответствующие техническим условиям.

- Никогда не разбирайте резервуар или его регулятор. Это может делать только квалифицированный и обученный технический специалист.

- Никогда не добавляйте никаких смазывающих веществ или масел в адаптер наполнения на вашем регуляторе резервуара или в регулятор ТМ-7.

5. Основная работа

Безопасность и безопасное обращение с маркером это главные аспекты пейнтбола. Просьба потренироваться в выполнении каждого из ниже следующих шагов с незаряженным маркером, прежде чем пытаться зарядить маркер шариками и сжатым воздухом.

- Не устанавливайте сжатый воздух или шарики пока не научитесь безопасно обращаться с ТМ-7.

- Не держите палец на предохранителе курка и самом курке; Все время направляйте дуло маркера в безопасное место.

- Держите маркер выключенным, пока не приготовитесь стрелять. В ТМ-7 используются двухпозиционный выключатель и селекторный переключатель для безопасности устройства.

- Все время направляйте маркер в безопасное место. Всегда используйте заглушку на ствол или другое блокировочное устройство. Всегда надевайте специальную защиту на глаза в любом месте, где маркеры пейнтбола могут выстрелить. Помните, что лучшее устройство безопасности – это вы сами.

#### Установка ствола

Убедитесь, что маркер не под давлением газа, магазин снят, нет шариков в загрузочном колене или в казенной части и ТМ-7 выключен.

- Направляя маркер в безопасном направлении, поместите конец ствола с резьбой в переднее отверстие корпуса маркера.

- Поворачивайте ствол по часовой стрелке, пока он не перестанет крутиться

- Установите блокировку на ствол. Это может быть пробка или другое устройства предотвращающее случайный разряд шарика.

## Включение ТМ-7

Для того чтобы включить Тм-7, поставьте Селекторный переключатель на Предохранитель. Найдите Кнопку Питания на левой стороне маркера. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2-х секунд и светодиод загорится Зеленым, а затем Красным цветом. Отпустите кнопку, а диод останется гореть Красным.

Теперь ТМ-7 включен и находится в Безопасном состоянии. Чтобы ТМ-7 заработал, передвигайте Селекторный переключатель на нужный режим стрельбы.

## Выключение ТМ-7

Установите Селекторный переключатель в Безопасное положение (на Предохранитель), нажмите и удерживайте кнопку Питания в течение 2-х секунд и диод вместо Красного станет Зеленым. Отпустите кнопку и ТМ-7 Выключится.

Селекторный переключатель.

ТМ-7 оснащен 4-х позиционным Селекторным переключателем. ТМ-7 имеет заводскую уставку на режимы игровой стрельбы. Просто передвиньте Селекторный переключатель с Предохранителя (0), в Положения (1-3) чтобы поменять режимы стрельбы.

## Положения Селекторного Переключателя

0= Безопасное (на Предохранителе)

1= Полу Автомат

2= 3 NXL Полный Автомат

3= PSP очередь

## Функция Автоматического Выключения

ТМ-7 имеет функцию «Автоматического Выключения». Если вы случайно оставите свой ТМ-7 включенным, он выключиться автоматически через, примерно, 1 час простоя.

Глаза (Датчики наличия шаров в маркере)

Плата ТМ-7 запрограммирована на активацию системы - Глаза всегда, когда маркер включен. Смотрите радел 7 для более подробной информации (Система - Глаза).

Установка Магазина и Шариков с краской

ТМ-7 предназначен для 1,03 дюймовых (наружный размер) магазинов-лоадеров со стандартной силой тяжести, а также для большинства магазинов с перемешиванием и  работающих с принудительной подачей шаров под давлением. Установите магазин непосредственно в загрузочное колено. Возможно, потребуется настроить стяжной болт  загрузочного колена под ваш магазин.

Для ТМ-7 применимы шарики с водо-растворимой краской  68 калибра, которые продаются в магазинах для пейнтбола, на коммерческих  игровых полях и во многих спортивных магазинах. Шарики с краской загружаются из магазина через загрузочное колено в казенную часть маркера.

Примечание:

- Корпус ТМ-7 сконструирован таким образом, что на него можно установить комплект трансмиттера Empire Magna.

Регулировка Приклада

Приклад ТМ-7 можно регулировать, отжав рычаг регулирования приклада влево. Отрегулируйте длину приклада, вытащив или задвинув заднюю часть приклада. Убедитесь, чтобы в нужном вам положении рычаг отскочил обратно вправо для фиксации.

Регулировка передней рукоятки

Передняя рукоятка регулируется двумя способами:

- Чтобы передвинуть рукоятку нужно открутить фиксирующий винт, затем передвинуть ее в нужное положение и закрутить фиксирующий винт обратно.

- Откинуть рукоятку назад, просто нажав на откидную кнопку,  находящуюся с левой стороны рукоятки.

6. Стрельба из ТМ-7

Во время нижеописанной процедуры не держите палец на курке или предохранителе курка и направляйте ствол маркера в безопасное место. Надевайте защитные очки и проверяйте, чтобы маркер был выключен.

Нажмите кнопку Питания и подержите 2 секунды пока цвет диода не поменяется с Зеленого на  Красный.

Примечание: Всегда направляйте свой ТМ-7 в безопасное место! Все люди, находящиеся в зоне обстрела, при наличии там маркеров, должны всегда надевать защитную маску для лица и глаз.

- Установите пустой магазин на маркер

- Убедитесь, что он надежно установлен на месте

- Откройте сжатый газ и создайте давление в маркере

- Положите шарики в магазин

- Уберите заглушку ствола, пробку или другое блокировочное устройство

- Цельтесь в безопасное место

- Включите ТМ-7

- Передвиньте Селекторный переключатель в нужный режим

- Цельтесь в мишень

- Положите палец на курок

- Нажмите на курок плавным сжимающим движением

7. Глаза – Датчики наличия шаров.

ТМ-7 использует систему Глаза, чтобы определять отсутствие или наличие шариков с целью снижения разбрызгивания краски и оптимизации скорости стрельбы. Плата ТМ-7  запрограммирована для активации системы Глаз автоматически, если маркер включен. Чтобы выключить Глаза, убедитесь, что в казенной части и загрузочном колене ТМ-7 нет шариков, а также, что маркер выключен и, нажав и удерживая курок, включите маркер. Двойное мигание диода Зеленым цветом указывает на то, что система Глаза деактивирована. Чтобы включить датчики обратно, просто один раз нажмите быстро на кнопку питания.

Примечания:

- Медленное периодическое помигивание диода Зеленым означает, что датчики включены и в казенной части нет шариков, а быстрое мигание диода Зеленым указывает на то, что в казенной части есть шарик.

- Для оптимальной работы датчиков ТМ-7, сохраняйте казенную часть внутри чистой от разлившейся краски или остатков краски и прочего мусора.

- Несмотря на то, что Глаза-датчики очищаются путем очистки казенной части маркера, если к ним необходим доступ, то следуйте описанию в разделе Разборка/Сборка этого руководства.

8. Разряжение ТМ-7

Всегда цельтесь в безопасное место и оставайтесь в защитной одежде, пока маркер не будет полностью разряжен.

- Палец убрать с курка

- Наденьте заглушку или другое блокировочное устройство на ствол

- Поставьте Селектор в Положение Предохранителя (0)

- Выключите ТМ-7, нажав и подержав кнопку Питания. Диод станет гореть Зеленым цветом вместо Красного. Посмотрите, чтобы лампочка затем перестала гореть.

- Уберите источник газа под давлением, медленно и осторожно открутив его.

- Если вы используете электронный магазин, убедитесь, что он выключен.

- Слегка наклоните маркер так, чтобы магазин был ниже, чем корпус.

- Уберите магазин, вращая его по часовой стрелке и аккуратно сняв.

- Посмотрите на индикатор давления, он должен показывать 0 PSI.

- Чтобы убедиться, что в казенной части нет шариков НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙТЕ в дуло ствола, а смотрите с загрузочной стороны

- Отсоедините ствол от маркера

- Убедитесь, что в стволе нет шариков

9. Регулятор ТМ-7 и Настройка скорости

ТМ-7 использует полнофункциональный регулятор Bottom-line, который находиться снизу пистолетной рукоятки, а также который дублирует Адаптер Источника Воздуха/Ресивер для стандартной системы подачи воздуха с резьбовой пред-установкой. Эта уникальная система регулятора пропускает воздух по специальному каналу через трубку подачи воздуха, устраняя необходимость использовать внешнюю макро линию и фитинги. Регулятор ТМ-7 управляет значением давления воздуха из вашей системы сжатого воздуха в сам маркер.

Регулятор ТМ-7 имеет заводскую уставку на 200 PSI (фунты на кв. дюйм) так как это наилучшее рабочее давление для стрельбы маркера. Однако, если со временем вам понадобиться отрегулировать давление, используйте только специальный Винт Настройки давления, который находиться спереди Регулятора ТМ-7.

Настройка Регулятора

Если необходимо настроить давление, то используйте торцевой ключ 3/16 дюймов.

Для Увеличения давления на выходе - поверните Винт по часовой стрелке.

Для снижения давления – поверните Винт против часовой стрелки.

Примечание:

- Следите за индикатором во время настройки давления

- В этот момент Регулятор не должен быть в разобранном состоянии

- Никогда не настраивайте регулятор выше 200 PSI.

## Настройки скорости полета шара

На задней части корпуса ТМ-7 находится Крышка Направляющей затвора. Отверстия в крышке играют роль регулятора скорости. Убедитесь, что давление на регуляторе Bottom-line показывает 200 PSI. Крышка Регулятора скорости находиться рядом с крышкой батарейки. (См. рисунок). Используя ключ 7/64 дюйма вы можете увеличить или уменьшить скорость на вашем ТМ-7, затянув или ослабив болт настройки скорости.

## Для увеличения скорости полета шара

Ослабьте болт настройки скорости, поворачивая его против часовой стрелки. Крутите, болт настройки скорости понемногу и после каждого проворота проверяйте скорость до тех пор, пока не достигните нужной вам скорости полета шара. Не выкручивайте болт настройки скорости слишком сильно. Остановитесь, если услышите пропуск воздуха и закрутите болт обратно на четверть оборота.

Для точного измерения скорости полета шара следует использовать специально предназначенный для пейнтбола радарный хронограф (секундомер).

Чтобы снизить скорость полета шара – затяните или вкрутите болт настройки скорости, вращая его по часовой стрелке.

Закручивайте на ¼ оборота или меньше, и после каждого такого оборота останавливайтесь и проверяйте скорость, пока не достигните желаемого результата.

Для точного измерения скорости полета следует использовать специально предназначенный для пейнтбола радарный хронограф (секундомер).

Примечание:

- Этот маркер сконструирован с учетом стандартов безопасности. Если вы попытаетесь сделать скорость полета шара маркера выше, чем это предусмотрено стандартами безопасности, возможно, ваш маркер не будет работать надлежащим образом.

- Этот маркер не рассчитан на стрельбу выше пределов, установленных производственными стандартами, но он может их превысить при определенных условиях. Поэтому, важно проверять скорость полета шара каждый раз перед игрой.

10. Программирование

Примечание:

В этом разделе вы увидите фразу «Прокрутите Селекторный Переключатель». Чтобы прокрутить переключатель, передвиньте его из положения (0) в положение (3) и затем обратно в положение (0), немного останавливаясь на каждом промежуточном положение, чтобы наблюдать за изменением светодиода.

## Турнирный замок ОТКЛ/ВКЛ

ТМ-7 оснащен Турнирным замком, который фиксирует ТМ-7 в выбранном режиме стрельбы. Кнопка Турнирного замка доступна через небольшое отверстие вверху курка. Для того чтобы поменять уставки Турнирного Замка, маркер должен быть выключен. С помощью маленького Торцевого ключа аккуратно нажмите на кнопку турнирного замка, светодиод замигает и покажет текущий статус.

Если диод мигает Красным – турнирный замок сейчас отключен.

Если диод мигнул Зеленым – турнирный замок сейчас включен.

Для того чтобы изменить статус турнирного замка, нажмите на кнопку один раз, чтобы увидеть текущий статус, затем нажмите снова и диод замигает новым статусом.

Войти в режим программирования – для того чтобы начать управлять функциями, маркер и турнирный замок должны быть выключены. Для того чтобы войти в режим программирования, когда ТМ-7 выключен, а селекторный выключатель в положении «0» (на предохранителе) нажмите и держите кнопку питания, прокрутите селекторный выключатель, а затем отпустите кнопку питания. Если все выполнено верно, то светодиод загорится  Красным, что является функцией Режима Стрельбы.

Как только вы вошли в режим программирования, а селекторный переключатель находится в положении «0», с каждым нажатием кнопки питания вы будете переходить к следующей функции программирования, а светодиод будет загораться другим цветом в соответствии с нижеприведенным описанием.

Текущее значение функции – чтобы посмотреть текущее значение функции, перейдите к функции с помощью кнопки питания, затем просто нажмите один раз на курок  и посмотрите на количество миганий.

| Функция | Цвет Диода | Значение по умолчанию | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Режим стрельбы | Постоянный Красный | 5 | 1-5 |
| 2 Скорость стрельбы | Постоянный Зеленый | 4 | 1-20 |
| 3 Задержка срабатывания соленоида | Постоянный Оранжевый | 28 | 1-45 |
| 4 Скорость подачи шарика - BIP | Мигающий Красный | 10 | 1-40 |
| 5 Точка срабатывания рампинга | Мигающий Зеленый | 4 | 3-9 |
| 6 Очередь | Мигающий Оранжевый | 3 | 3-9 |

Изменение значения функции – Когда вы остановились на функции, которую хотите изменить, нужно перевести селекторный переключатель в положение «1» или «2», чтобы перейти от этой функции  к другой вверх или вниз по таблице, затем каждый раз нажимайте на курок – это Повысит или Уменьшит значение выбранной Функции на 1. Если поставить селекторный переключатель в положении «3», и нажать на курок – это вернет значение Функции к ее (стандартному) значению по умолчанию. Если вы изменили значение, то необходимо передвинуть селекторный переключатель в положение (0), затем один раз нажать на курок и диод загорится новым установленным значением.

В этот момент вы можете выбрать другую Функцию, чтобы изменить ее или выйти из режима Программирования.

Положения селекторного переключателя в режиме программирования

0 Переход к следующей функции / Прочитать текущее значение

1 Увеличить значение Функции

2 Уменьшить значение Функции

3 Возвращает Функцию к Заводскому стандарту

Чтобы выйти из режима программирования – нажмите и держите кнопку питания, прокрутите селекторный переключатель и затем отпустите кнопку питания.

11. Установочные функции

## Режимы  стрельбы - обозначены горящим Красным цветом диода

| Режимы стрельбы |
| --- |
| Значение | Положение селектора | Режим |
| 1 | 1 | Полу автомат /NPPL |
|  | 2 | Полу автомат /NPPL |
|  | 3 | Полу автомат /NPPL |
| 2 | 1 | PSP Рампинг |
|  | 2 | PSP Рампинг |
|  | 3 | PSP Рампинг |
| 3 | 1 | NXL автомат |
|  | 2 | NXL автомат |
|  | 3 | NXL автомат |
| 4 | 1 | Рампинг Millennium |
|  | 2 | Рампинг Millennium |
|  | 3 | Рампинг Millennium |
| 5 | 1 | Полу Автомат |
|  | 2 | PSP Очередь |
|  | 3 | NXL Полный автомат |

Примечание: Положение Селектора «0» используется как на Предохранителе  во всех Режимах.

Значение 1 – Полу автомат /NPPL- один выстрел на нажатие курка. Максимальная скорость стрельбы 20 ШВС (Шары в секунду).

Значение 2 – Рампинг /PSP – ТМ-7 будет работать в режиме Полу автомата первые три безопасных выстрела; затем если игрок нажимает курок, хотя бы раз в секунду ТМ-7 будет выстреливать «n» количество выстрелов на каждое нажатие и отпускание курка, как определено функцией 6 (очередь) со скоростью стрельбы, определенной функцией 2. Если в течение секунды курок не нажимался – это сбросит режим и игрок должен будет снова выстрелить 3 безопасных выстрела, для продолжения стрельбы очередью.

Значение 3 – Полный автомат /NXL - ТМ-7 будет работать в режиме Полу автомата первые три безопасных выстрела; затем нажмите и держите курок на четвертом выстреле, ТМ-7 будет стрелять в режиме Полного- автомата со Скоростью стрельбы указанной в Функции 2, что в стандартном значении для этого режима будет 13 выстрелов в секунду.

Значение 4 – Рампинг / Millennium  - ТМ-7 будет работать в режиме Полу автомата, пока игрок не достигнет минимального нажатия курка, как определено значением точки срабатывания рампинга в Функции 5, что по умолчанию установлено на 6 нажатий курка в секунду для этого режима. В этом случае, и пока курок нажимается 6 раз в секунду, ТМ-7 перейдет на Скорость стрельбы Функции 2, что для этого режима 12 выстрелов в секунду по умолчанию.

Значение 5 –Режим для Развлекательной игры – Положение селекторного переключателя (1) – Стандартный полу автомат – Максимальная скорость стрельбы 20 ШВС.

Положение Селекторного Выключателя (2) – См. Значение 2 – Рампинг /PSP.

Положение Селекторного Выключателя (3) – ТМ-7 будет работать в режиме Полу автомата первые 3 безопасных выстрела; затем нажмите и держите курок на четвертом выстреле и ТМ-7 будет стрелять в режиме Полного автомата NXL со скоростью указанной в Функции 2.

Примечание: Если Турнирный замок на вашем ТМ-7 активирован, в то время как используется Режим для Развлекательной игры, все положения Селекторного переключателя остаются  активными.

Примечание: После выбора режимов со 2-го по 4-ый можно повышать или снижать как Скорость стрельбы, так и Точку срабатывания рампинга, на случай если меняются турнирные правила.

Максимальная скорость стрельбы (МСС) - обозначается  постоянным горением ЗЕЛЕНОГО ДИОДА.

МСС по умолчанию составляет 4 мигания (12 ШВС).

| Кол-во Миганий /Скорость стрельбы | Кол-во Миганий /Скорость стрельбы | Кол-во Миганий /Скорость стрельбы |
| --- | --- | --- |
| 1 мигание = 10.5 ШВС | 8 миганий = 14 ШВС | 15 миганий = 17.5 ШВС |
| 2 мигания = 11ШВС | 9 миганий = 14.5 ШВС | 16 миганий = 18 ШВС |
| 3 мигания = 11.5 ШВС | 10 миганий = 15 ШВС | 17 миганий = 18.5 ШВС |
| 4 мигания = 12 ШВС | 11 миганий = 15.5 ШВС | 18 миганий = 19 ШВС |
| 5 миганий = 12.5 ШВС | 12 миганий = 16 ШВС | 19 миганий = 19.5 ШВС |
| 6 миганий = 13 ШВС | 13 миганий = 16.5 ШВС | 20 миганий = 20 ШВС |
| 7 миганий = 13.5 ШВС | 14 миганий = 17 ШВС |  |

Примечание: Легкий способ узнать скорость стрельбы: количество миганий разделить на два и затем прибавить десять. Пример: 15 миганий / 2 = 7,5 ; 7,5 + 10 = 17,5 Шаров в секунду.

Уставка Задержки срабатывания соленоида - обозначается постоянным горением ОРАНЖЕВОГО ДИОДА.

Уставка Задержки срабатывания соленоида определяет как долго Соленоид Slip Stream (ТМ) открыт. Стандартное (по умолчанию) значение задержки установлено на 28 и настраивается от 1 до 45.

Примечание: Если Задержка настроена на слишком высокое значение или слишком низкое значение, ТМ-7 не будет работать правильно.

Скорость подачи Шарика - обозначается мигающим КРАСНЫМ ДИОДОМ.

Шарик задерживается по умолчанию на 10 мсек  (каждое Мигание = 1 мили секунде). Задержка настраивается от 1 до 40 миллисекунд.

Примечание: Если вы не используете лоадер с принудительной загрузкой, рекомендуется использовать более высокую уставку Скорости подачи шаров.

Точка срабатывания рампинга - обозначается мигающим ЗЕЛЕНЫМ ДИОДОМ.

Стандартная точка срабатывания составляет 4 (4,5 ШВС). Точка срабатывания настраивается от 4 до 9,5 ШВС. Смотрите в таблицу за соответствующим количеством миганий и уставками ШВС.

Стрельба очередью - обозначается мигающим ОРАНЖЕВЫМ ДИОДОМ.

Точка Срабатывания Мигания / Нажатия курка для рампинга

3 мигания = 4 ШВС

4 мигания = 4,5 ШВС

5 миганий = 5,5 ШВС

6 миганий = 6,5 ШВС

7 миганий = 7,5 ШВС

8 миганий = 8,5 ШВС

9 миганий= 9,5 ШВС

Значение Стрельбы очередью установлено по умолчанию на 3 и настраивается от 3-9.

Пример программирования: Если вы в режиме Стандартной Игровой стрельбы и хотите перейти в режим Полуавтомата/NPPL. Нажмите и держите кнопку питания, прокрутите селекторный переключатель, затем отпустите кнопку питания и диод станет Красным. Передвиньте Селекторный переключатель в положение 2 и нажмите на курок 4 раза и затем передвиньте Селекторный переключатель обратно в положение 0 и нажмите один раз на курок. Теперь диод мигнет один раз для индикации, что режим стрельбы изменился на Полу автомат / NPPL.

## Сброс на Заводские установки

Чтобы сбросить все функции на изначальные  заводские установки, выключите маркер, затем нажмите и держите Турнирный замок в течении 5 секунд. Диод замигает Желтым для подтверждения сброса настроек.

12. Настройка курка

ТМ-7 имеет преимущество Сенсорного Курка с эффектом Холла. Нет ни переключателя курка, ни засорения краской, или возможности поломки о которых стоило бы беспокоиться. Курок регулируется четырех винтовым устройством в курке.

Во время нажатия на курок Диод быстро мигает тусклым Красным на каждое такое нажатие. Если курок не нажимается, Диод мигает нормально в зависимости от статуса Датчиков наличия шариков  и уровня заряда батарейки.

Прежде чем делать какие-либо настройки курка, выпустите газ из маркера и убедитесь, что индикатор давления показывает 0 psi, затем включите ТМ-7, а Датчики наличия шариков (Глаза) выключите, чтобы наблюдать за текущей активацией.

Вы увидите (4) четырех винтовое устройство на курке. Настройка выполняется торцевым ключом 1/16 дюймов. Сделайте небольшие настройки и проверьте, чтобы курок активировал соленоид.

- (1) Первый Винт настраивает точку активации курка. Для наилучшего результата, точка активации должна быть установлена посредине всего хода курка от начала до конца.

- (2) Второй Винт настраивает ход вперед и точку останова.

- (3) Третий Винт настраивает натяжение пружины возврата курка.

- (4) Четвертый Винт настраивает диапазон заднего хода и точку останова.

Примечания:

- Если какой-либо из этих винтиков слишком перенастроен, в любом направлении, ТМ-7 возможно не будет стрелять.

- Если сделан слишком короткий ход курка, то ТМ-7 может выстреливать сам по себе, дублировать выстрел и/или делать неконтролируемые выстрелы.

13. Общее техобслуживание

ВНИМАНИЕ: Прежде чем выполнять какие-либо действия по техобслуживанию убедитесь, что все шарики и сжатый газ убраны из маркера, а индикатор регулятора давления должен указывать 0 psi. Установите устройство блокировки ствола, поставьте селекторный переключатель на Предохранитель, нажмите и держите кнопку питания 2 секунды, пока цвет диода не поменяется с Красного на Зеленый, ТМ-7 должен оставаться выключенным.

Сохраняйте ваш ТМ-7 чистым и смазанным, чтобы устранить трение, которое может помешать надежной работе маркера. Чистите и смазывайте маркер перед каждым использованием, и не убирайте его на хранение грязным. Не используйте масла, изготовленные для маркеров пейнтбола, настоящего огнестрельного оружия или пневматического оружия, не используйте масла вообще. Не используйте смазочные вещества – продукты нефтепереработки. Тефлоновые или силиконовые (только не распыляющиеся) смазочные вещества, рассчитанные на использования для уплотнительных колец, можно применять только для смазки винтов, регулировочных болтов и клапана. Используйте только смазочное вещество, поставленное с вашим ТМ-7.

Наружный пластиковый кожух можно промывать теплой водой, но только после снятия всех внутренних элементов. Прежде, чем устанавливать внутренние части обратно убедитесь, что наружный кожух абсолютно сухой.

Примечания:

- Не промывайте кожух ТМ-7 под водой, не разобрав маркер полностью, так как вы можете повредить электронику.

- Не занимайтесь техобслуживанием маркера, если источник сжатого воздуха не снят, а также пока не убедитесь, что индикатор давления показывает 0 psi,  и внутри маркера нет задержки воздуха.

14. Сборка/Разборка ТМ-7

Внимание: Прежде чем разбирать маркер убедитесь, что все шарики и сжатый газ убраны из маркера, а индикатор регулятора давления должен указывать 0 psi. Установите устройство блокировки ствола, переместите селекторный переключатель на Предохранитель, нажмите и держите кнопку питания 2 секунды, пока цвет диода не поменяется с Красного на Зеленый, а также ТМ-7 должен оставаться выключенным.

Подсказки:

- Убедитесь, что место, где вы планируете разбирать свой маркер, чистое.

- Не отсоединяйте трубку подачи воздуха от основного корпуса и регулятора, так как эти части герметично соединены на заводе-изготовителе во избежание утечки воздуха.

- Когда отсоединяете кожух в первый раз, запомните расположение Селекторного переключателя и курка, чтобы легче было собирать их обратно.

- Всегда убеждайтесь, что Основная пружина правильно установлена на Затворе, так как она должна быть установлена в правильном направлении.

- Устанавливайте замок приклада и приклад одновременно. Установите замок приклада в рукоятку приклада и устанавливайте их в кожух одновременно.

- После разборки и сборки ТМ-7 проверьте снова установки активации курка.

Дополнительная информация на сайте PaintballSolutions.com

## Ствол

Рекомендуется, чтобы ствол был снят перед разборкой и во время проведения техобслуживания. Просто открутите ствол, поворачивая его против часовой стрелки. Чтобы ствол оставался в идеальном состоянии, используйте теплую воду и приспособление для чистки ствола.

## Прицел

Рейку прицела можно снять, открутив болт с помощью ключа 1/8 дюймов и сняв прицел движением вверх.

## Загрузочное колено

Чтобы снять загрузочное колено, нажмите на кнопку с левой стороны загрузочного колена и продвиньте колено вперед примерно на 1 дюйм, а затем снимите движением вверх. Загрузочное колено невозможно снять, продвигая вперед до конца рейки.

Примечание: Убедитесь, что когда загрузочное колено установлено обратно, оно выровнено с отверстием на правой стороне кожуха.

## Передняя ручка

С помощью ключа 7/64 дюйма, снимите винт с головкой под торцевой ключ и продвиньте ручку вперед, так чтобы она снялась с корпуса.

## Селекторный переключатель

При разборке ТМ-7 нет необходимости снимать рычаг селектора. С помощью ключа 1/16 дюймов открутите винт с плоской головкой, который  держит рычаг селектора закрепленным на селекторном валу.

Примечание:

Прежде чем закреплять селекторный рычаг обратно на валу убедитесь, что они выровнены друг с другом.

## Пистолетная Рукоятка

С помощью ключа 5/64 дюйма, открутите четыре 6-32 винта с круглой головкой, которые держат части рукоятки на месте. Запомните, что нижние винты длиннее, чем верхние.

## Разборка наружного кожуха

Кожух можно разобрать, только когда отсоединены и сняты все выше перечисленные части. Кожух разбирается путем откручивания всех болтов кожуха.

- С помощью ключа 7/64 дюйма открутите 7 винтов с головкой под торцевой ключ, расположенные на левой стороне кожуха.

- Также, с помощью ключа 5/64 дюйма, открутите 2 винта с плоской головкой, расположенные над регулятором.

- Теперь можно снять левую часть кожуха с правой.

Примечания:

- Для того чтобы разобрать кожух на части не обязательно снимать боковые рейки.

- Когда левая и правая части кожуха отсоединены, другие части останутся незакрепленными. Это включает в себя крышку батареек, курок, защита курка, пружина курка, и приклад. Проследите за тем, чтобы эти части не потерялись.

Курок

Курок просто снимается с правой части корпуса. Когда будете устанавливать его обратно, проверьте, чтобы пружина была поставлена правильно. Для правильной установки смотрите рисунок ниже.

## Пружина курка

Пружина курка служит пружиной двойного назначения. Она удерживает Селекторный переключатель на месте и дает пружинный возврат курка. Для правильной установки смотрите рисунок ниже.

## Вал Селекторного переключателя

Вал селекторного переключателя сидит на правой части корпуса и соединяет с рычагом селекторного переключателя, когда в полном сборе. На одной стороне вала вы увидите 4 штифта, которые посажены в пружине курка. Прежде чем собирать корпус обратно убедитесь, что эти штифты установлены ровно. Для правильной установки смотрите рисунок ниже.

## Приклад и Замок приклада

Приклад и замок приклада можно легко снять, когда наружный кожух отсоединен. Если вы решите, что не будите использовать приклад, то установите на место приклада крышку, которая есть в комплекте ТМ-7.

Примечание: запомните, как установлен замок приклада в корпусе перед разборкой, чтобы было легче собирать его обратно.

Отсоединение основного корпуса

Примечание:

Прежде чем вынимать внутренний корпус необходимо отсоединить проводку батарейки  и поднять направляющую жгута проводов.

- Отсоедините наружный корпус как описано выше, снимите замок приклада и приклад.

- Отсоедините проводку батарейки  и поднимите направляющую жгута проводов.

- Снимите корпус с наружного кожуха.

Снятие, Установка и Очистка Шариковых Фиксаторов.

- Вставьте ключ 5/64 дюйма в наконечник фиксатора и поверните против часовой стрелки.

- Почистите фиксаторы влажной тряпкой и нанесите немного смазки на внешние стороны фиксаторов, если они липкие.

- Процедура установки противоположена снятию. Не затягивайте слишком сильно наконечники Шариковых Фиксаторов!

Примечание: Будьте осторожны, чтобы не потерять какие-либо части фиксатора, так как они очень маленькие.

## Снятие Сборки направляющей Затвора

Внимание:  Прежде чем снимать Сборку направляющей Затвора, убедитесь, что в маркере нет сжатого воздуха.

- Открутите задний фиксирующий винт, поворачивая ключ 1/8 дюймов против часовой стрелки.

- Затем вытащите Затвор и Сборку Направляющей Затвора. Если сборка не выдвигается легко, вставьте щетку для чистки ствола в переднюю часть основного корпуса и вытолкните Затвор и Сборку Направляющей Затвора.

## Техобслуживание Затвора и Направляющей Затвора

- осмотрите уплотнительные кольца затвора и направляющей на состояние износа или наличие повреждения. Замените поврежденные или изношенные уплотнительные кольца, если необходимо.

- Смажьте все уплотнительные кольца на Затворе и Направляющей. Нанесите небольшое количество смазочного вещества, поставляемого вместе с вашим маркером.

Техобслуживание клапана

Примечание: Запомните, как глубоко Наконечник Направляющей затвора установлен в Направляющей. Когда будете переустанавливать наконечник, постарайтесь, чтобы он была примерно на том же месте.

- Торцевой ключ 7/64” вставьте в Наконечник Направляющей затвора. Поворачивайте ключ против часовой стрелки, пока наконечник не снимется совсем.

- Аккуратно снимите Пружину клапана.

- Торцевой ключ 1/8” осторожно вставьте перед направляющей затвора. Вытолкните клапан с обратной стороны Направляющей затвора. Постарайтесь не повредить передний уплотнительный торец клапана.

- Осмотрите и смажьте уплотнительное кольцо клапана, но будьте осторожны, чтобы не смазать переднее Уплотнение Клапана.

## Установка обратно Клапана и Наконечника Направляющей затвора

- Поместите клапана на задней части направляющей затвора, и плавно протолкните его вперед. Если клапан установился надлежащим образом, то он будет ровно укладываться на внутренней поверхности направляющей затвора.

- Установите обратно пружину клапана.

- Прикрутите обратно по часовой стрелке наконечник Направляющей затвора на Направляющую с помощью ключа 7/64.  Вкрутите Наконечник до конца, чтобы усадить клапан, а затем выкрутите на один поворот. Дальнейшие настройки, для получения нужной скорости полета необходимо выполнять, используя хронограф.

Установка обратно основной пружины, Затвора и Сборки направляющей затвора.

- Поместите пружину на затвор, затем вставьте Затвор в направляющую, так чтобы получилась одна сборка. Вы заметите, что один конец пружины меньше в диаметре и поэтому он зафиксируется (защелкнется) на затворе.

- Вставьте Сборку Затвора обратно в корпус.

- Совместите отверстие на направляющей со шпонкой выравнивания на корпусе и задвиньте Сборку полностью в корпус.

- Прижмите плотно сборку затвора к задней части корпуса одной рукой, установите фиксирующий винт Направляющей затвора и затяните его, используя 1/8 дюймов ключ.

Снятие Схемной Платы.

Плата снимается только для того чтобы почистить Глаза (Датчики наличия шаров).

- Разберите наружный корпус.

- С помощью ключа-шестигранника 5/64” снимите два винтика Платы и аккуратно вытащите Схемную Плату.

## Снятие Жгута проводов

Примечание: Жгут проводов снимается, только если вы собираетесь мыть правую часть корпуса ТМ-7.

- Осторожно вытащите 2 пружинных вывода батарейки из правой половины корпуса, с помощью щипцов или плоскогубцов с тонкими концами. Будьте осторожны, чтобы не отломить провода от пружинных выводов.

- Затем вытащите направляющую проводов и уберите жгут.

## Установка Жгута проводов

Убедитесь, чтобы жгут проводов был направлен через схемную плату и вдоль корпуса над схемной платой как показано на рисунке ниже, а не через область курка. Если провода не будет установлены правильно – это приведет к их повреждению во время сборки корпуса, а также может привести к электрическому воспламенению при установке батарейки. Разрушение жгута проводов не покрывается гарантией.

Настройка Шестигранников Регулятора.

Регулятор имеет 2 шестигранных фиксатора, которые удерживают вместе части корпуса и рукоятки. Если их нужно отрегулировать, то просто вставьте шестигранный ключ и протолкните его через корпус и шестигранный фиксатор. Это выровняет шестигранные фиксаторы, и винт будет легко входить.

15. Хранение и транспортировка

Внимание:  Никогда не носите маркер без чехла, если не находитесь на игровом поле. Не играющая публика и служащие правопорядка, возможно, не смогут отличить маркер пейнтбола от огнестрельного оружия. Для вашей собственной безопасности и для защиты имиджа спорта, всегда носите свой маркер в подходящем чехле или в коробке, в которой он продавался.

- Ваш ТМ-7 не должен быть запачкан краской, если он не используется.

- Убедитесь, что маркер выключен. Нажмите кнопку питания и подержите 2 секунды, пока цвет диода не поменяется с Красного на Зеленый.

- Установите устройство блокировки ствола. Убедитесь, что маркер чистый.

- Храните маркер в чистом, прохладном, сухом месте.

- Храните маркер вдали от небезопасных и неразрешенных пользователей.

- Также желательно вынимать батарейку из маркера на время хранения, чтобы предотвратить несанкционированное использование. Маркер - это не игрушка. Неправильное использование маркера может привести к серьезным травмам или смерти. Все люди в радиусе 150 метров должны носить соответствующую защиту на лице. Не рекомендуется продажа маркера лицам, не достигшим 18 летнего возраста. Использование маркера лицами, не достигшими 18 лет, допускается только под присмотром взрослых.

Если по какой либо причине ваш маркер требует транспортировки, он должен быть помещен в коробку, в которой вы его приобрели для защиты от небрежного обращения во время транспортировки.

16. Гид по неисправностям

Примечание: Если у вас возникли неполадки, и вы используете запчасти для вашего маркера, приобретенные не у производителя, необходимо установить обратно заводские детали и повторно проверить маркер, прежде чем пытаться его ремонтировать, так как не заводские детали не спроектированы компанией BT Paintball для ТМ-7, и они могут быть причиной неисправности.

Не обращайтесь в компанию BT Paintball, пока не вернете маркер в состояние заводского изготовления и не испытаете.

| Не включается | Убедитесь, что батарейка новая | Если вы уже поменяли несколько новых батареек, проверьте, хорошо ли соединены провода с платой. Если хорошо, то отсоедините их на 5 минут, затем подсоедините снова и попробуйте еще раз включить маркер. |
| --- | --- | --- |
| Не стреляет | Убедитесь, что маркер включен | Проверьте, горит ли диод с обратной стороны передней рукоятки. Светодиод должен быстро мигать зеленым цветом, если в маркере есть шарик |
|  | Убедитесь, что в маркере есть шар. | Датчики наличия шарика предотвращают стрельбу маркера, если в нем нет шарика. Никогда не загружайте в маркер ничего, кроме пэйнтбольных шаров |
|  | Возможно, нужно отрегулировать курок | Проверьте светодиод с обратной стороны передней рукоятки. Когда нажимаете и держите курок, диод должен гореть Красным цветом, а когда отпускаете, то он не должен гореть Красным. Если в вашем случае этого не происходит, то курок необходимо отрегулировать. См. раздел «Настройка курка» этого руководства. |
| Не стреляет, когда отключены датчики наличия шаров - Глаза | Возможно, нужно отрегулировать курок | Проверьте светодиод с обратной стороны передней рукоятки. Когда нажимаете и держите курок, диод должен гореть Красным цветом, а когда отпускаете, то он не должен гореть Красным. Если в вашем случае этого не происходит, то курок необходимо отрегулировать. См. раздел «Настройка курка» этого руководства. |
|  | Не правильно подключен Соленоид | Проверьте, правильно ли подключен Соленоид к сенсорной плате. Если правильно, то, возможно, необходимо выполнить его переналадку. |
|  | Нужно произвести переналадку Соленоида | Чтобы выполнить переналадку Соленоида, когда Глаза выключены, нажимайте на курок, пока не услышите, как Соленоид начнет громко щелкать с каждым нажатием курка, но не нажимайте на курок больше 10 раз, так как это может повредить Соленоид. Если после 10 нажатий курка Соленоид не щелкает, то его нужно ремонтировать. |
| Постоянный пропуск через патронник. | Нужно выполнить переналадку Соленоида | Чтобы выполнить переналадку Соленоида, когда Глаза выключены, нажимайте на курок, пока не услышите, как Соленоид начнет громко щелкать с каждым нажатием курка, но не нажимайте на курок больше 10 раз, так как это может повредить Соленоид. Если после 10 нажатий курка Соленоид не щелкает, то его нужно заменить. |
| На один выстрел вылетает более одного шара | Шариковые фиксаторы застряли в открытом положении | Снимите оба наконечника шариковых фиксаторов и почистите фиксаторы тряпкой. Также можно добавить смазки на наружную поверхность фиксаторов, чтобы они не были липким под наконечниками |
|  | Слишком сильная принудительная подача шаров Лоадером (Магазином) в маркер. | Попробуйте установить другой лоадер, как, например Empire Magna Drive Loader. Если используете лоадер серии Halo или Empire Loader серии В, попробуйте установить Empire Magna Clutch Upgrade Kit. |
| На одно нажатие курка производит несколько выстрелов | Возможно, села батарейка | Замените батарейку на новую марки Duracell или Energizer 9-вольт. |
|  | Нужно настроить курок | Убедитесь, что курок имеет достаточную длину хода как до, так и после точки активации. |
| Регулятор пропускает со стороны нижнего затвора. | Настроить клапан сброса избыточного давления. | Заглушка на дне регулятора является сбросом избыточного давления. Если она пропускает, значит регулятор установлен на слишком высокое давление и его необходимо снизить. Если регулятор установлен на 200 psi или меньше, а заглушка все равно пропускает, то можно немного закрутить колпачок клапана по часовой стрелке, пока не закончиться пропуск. |
| Регулятор медленно перезаряжает | Баллон с воздухом не до конца вкручен в Регулятор ТМ-7 | Если во время быстрой стрельбы первый шар вылетает с полной скоростью, а последующие все медленнее и медленнее, посмотрите, не опускается ли стрелка индикатора на регуляторе вниз, а затем медленно поднимается обратно. Это результат того, что баллон с воздухом плохо закручен. Когда закручиваете баллон не нужно останавливаться, как только в маркере создалось давление, а нужно закручивать до упора баллона. Также можно установить пустой баллон, а затем дать его заполнить квалифицированному работнику. |
| Давление Регулятора подскакивает | Регулятор настроен на слишком высокое значение | Если во время установки баллона с воздухом стрелка индикатора регулятора поднимается намного выше 200 psi, сначала попробуйте снять винт настройки спереди регулятора и установить баллон с воздухом заново. Если стрелка показывает 0, установите обратно настроечный винт и закручивайте его, пока стрелка не достигнет 200 psi. |
| Краска разбрызгивается в патроннике | Глаза выключены | Нужно стрелять с включенными Глазами-датчиками наличия шаров. |
|  | Шарики слишком хрупкие или низкого качества | Проведите испытание шариков. Возьмите десять шариков и подняв их на высоту 1,5 метра уроните вниз (не бросать, а уронить) на ровную твердую поверхность как, например бетон или асфальт. Если больше 3-х шаров из 10 разбивается, то шарики не качественные и их нельзя использовать. В случае если используются более усовершенствованные шарики, то вероятно можно настроить ТМ-7 на нормальную стрельбу более хрупкими шариками. Так как условия могут быть разными, то лучше всего обратиться в специализированный магазин. |
|  | Лоадер (магазин) слишком сильно проталкивает | Попробуйте другой лоадер, например Empire Magna Drive Loader. Если используете лоадер серии Halo или Empire Loader серии В, попробуйте установить Empire Magna Clutch Upgrade Kit. |
|  | Износ уплотнительных колец затвора или направляющей затвора | Пропуск воздуха через изношенные уплотнительные кольца может легко ломать шарики в загрузочном отсеке. Замените уплотнительные кольца затвора и 3 маленьких уплотнительных кольца направляющей, а также нанесите свежее смазочное вещество. |
|  | Отсутствует переднее уплотнение затвора | Проверьте на месте ли переднее уплотнение затвора и на уплотнении должен быть нанесен легкий слой смазки, для уменьшения трения. |
|  | Отсутствует обратный клапан | Проверьте на месте ли обратный клапан. Без обратного клапана усилие на затвор слишком велико и может оказывать воздействие на шарики с краской. |
| Пролив краски в патроннике | Шариковые фиксаторы грязные или изношены | Почистить шариковые фиксаторы. Если необходимо нанести небольшое количество смазки вокруг наружной поверхности, чтобы снизить трение внутри наконечников шариковых фиксаторов. Замените наконечники, если они изношены. |
|  | Слишком высокая уставка регулятора давления | Снизить давление регулятора |
| Медленно срабатывает | Необходимо смазать уплотнительные кольца затвора или направляющей затвора | Очистите уплотнительные кольца затвора и направляющей от старой смазки, а также почистите переднее уплотнение затвора и нанесите на них свежую смазку. |
|  | Возможно, скорость стрельбы установлена на слишком низкое значение | Повысить уставку Скорости стрельбы |
|  | Лоадер (магазин) медленно загружает | Проверьте батарейки магазина или поменяйте магазин |
| Непостоянная скорость | Установлено слишком низкое давление | При низком давлении объем подачи воздуха не достаточен для поддержания постоянной скорости. Не делайте давление регулятора меньше чем 180 psi |
|  | Маркер нужно смазать | Очистите уплотнительные кольца затвора и направляющей от старой смазки, а также почистите переднее уплотнение затвора и нанесите на них свежую смазку. Не наносите слишком много, так как это может помешать плавной работе маркера. |
|  | Слишком высокая или низкая Уставка задержки срабатывания соленоида | Сбросить уставку задержки срабатывания соленоида на заводской стандарт (по умолчанию) |
|  | Отсутствует обратный клапан | Проверьте на месте ли клапан |
| Не постоянная скорость | Низкий заряд батарейки | Замените батарейку на новую марки Duracell или Energizer 9-вольт. |
|  | Износ уплотнительного кольца тарельчатого клапана | Замените уплотнительное кольцо клапана и нанесите свежее смазочное вещество |
| Скорость резко падает при многократных выстрелах (очередью) | Баллон с воздухом не до конца вкручен в Регулятор ТМ-7 | Если во время быстрой стрельбы первый шар вылетает с полной скоростью, а последующие все медленнее и медленнее, посмотрите, не опускается ли стрелка индикатора на регуляторе вниз, а затем медленно поднимается обратно. Это результат того, что баллон с воздухом плохо закручен. Когда закручиваете баллон не нужно останавливаться, как только в маркере создалось давление, а нужно закручивать до упора баллона. Также можно установить пустой баллон, а затем дать его заполнить квалифицированному работнику. |
| Царапины на затворе | Пружина повреждена | Может привести к неправильной работе. Основную пружину должен ремонтировать специалист или ее можно просто поменять. |
| Пропуск воздуха при многократных выстрелах (очередь) | Клапан застрял в открытом положении | Очистите уплотнительное кольцо клапана от старой смазки и нанесите свежую смазку. Если это не поможет, замените уплотнительное кольцо клапана и нанесите свежее смазочное вещество |
|  | Батарейка села | Замените батарейку на новую марки Duracell или Energizer 9-вольт. |
|  | Соленоид застрял в открытом положении | Если соленоид застрял в открытом положении случайно, то возможно давление регулятора установлено на слишком высокое значение. Если давление установлено на 200 psi или меньше, то соленоид может быть забит грязью и/или смазкой. Смотрите Инструкции по техобслуживанию соленоида в этом руководстве. |
| Селекторный переключатель не работает | Не правильно установлен селекторный переключатель | Селекторный переключатель должен быть установлен таким образом, чтобы штифты выходили вниз на пружину курка. |

| Схемный № | Описание | № Единицы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Винт Селекторного переключателя | 17650 |
| 2 | Винт рамы | 17651 |
| 3 | Винт Схемной платы | 17652 |
| 4 | Верхний винт рукоятки | 17653 |
| 5 | Нижний винт рукоятки | 17654 |
| 6 | Короткий винт корпуса | 17655 |
| 7 | Длинный винт корпуса | 17656 |
| 8 | Шестигранная гайка корпуса | 17657 |
| 9 | Винт соленоида | 17658 |
| 10 | Фиксирующий винт направляющей затвора | 17659 |
| 11 | Винт курка | 17602 |
| 12 | Винт загрузочного колена | 19422 |
| 13 | Шайба загрузочного колена | 19420 |
| 14 | Гайка загрузочного колена | 19421 |
| 15 | Винт прицела | 19413 |
| 16 | Гайка прицела | 19415 |
| 17 | Резиновый наконечник Затвора | 17533 |
| 18 | Основная пружина | 17535 |
| 19 | Затвор | 17661 |
| 20 | Направляющая затвора | 17662 |
| 21 | Маленькие уплотнительные кольца направляющей затвора | 17537 |
| 22 | Большие уплотнительные кольца затвора/направляющей затвора | 17534 |
| 23 | Тарельчатый клапан (с пружиной) | 17539 |
| 24 | Уплотнительное кольцо клапана | 17540 |
| 25 | Наконечник направляющей затвора | 17664 |
| 26 | Уплотнительное кольцо Наконечника направляющей затвора | 17538 |
| 27 | Сборка соленоида | 17665 |
| 28 | Сборка регулятора | 17671 |
| 29 | Индикатор регулятора | 17672 |
| 30 | Шестигранные фиксаторы | 17673 |
| 31 | Сборка регулятора ОРР | 17597 |
| 32 | Сборка шариковых фиксаторов | 17541 |
| 33 | Основной корпус | 17677 |
| 34 | Ствол | 17678 |
| 35 | Схемная плата | 17679 |
| 36 | Трубка подачи воздуха | 17680 |
| 37 | Обратный клапан | 17531 |
| 38 | Уплотнения подачи воздуха соленоида | 17682 |
| 39 | Сборка Передней рукоятки | 17683 |
| 40 | Сборка приклада | 17689 |
| 41 | Сборка замка приклада | 17695 |
| 42 | Сборка загрузочного колена | 19385 |
| 43 | Сборка прицела | 17700 |
| 44 | Курок | 17702 |
| 45 | Защита курка | 19399 |
| 46 | Винт комплекта активации курка (с магнитом) | 17564 |
| 47 | Пружина курка | 17704 |
| 48 | Вал селекторного переключателя | 17705 |
| 49 | Рычаг селекторного переключателя | 17706 |
| 50 | Левая часть корпуса | 17707 |
| 51 | Правая часть корпуса | 17708 |
| 52 | Боковая рейка Пикатини | 17709 |
| 53 | Крышка батарейки | 17711 |
| 54 | Кнопка Питания | 17712 |
| 55 | Крышка приклада | 17713 |
| 56 | Жгут проводов Схемной платы (не показан) | 17714 |
| 57 | Проводка батарейки (не показана) | 17715 |
| 58 | Направляющая проводки | 17716 |
| 59 | Рукоятка | 17717 |
| 60 | Пружина тарельчатого клапана | 17623 |
| 61 | Блок приклада | 17718 |